## Slide 1: Chapter 02. 수(數)의 체계

## Slide 2
10진수, 2진수, 8진수, 16진수 등의 표현 방법을 이해할 수 있다.
10진수, 2진수, 8진수, 16진수 등을 상호 변환할 수 있다.
2진수의 연산과 2진수 음수의 표현 방법을 이해하고 이를 활용할 수 있다.
부동소수점 2진수를 IEEE 754 표준 방식으로 표현할 수 있다.
01. 10진수
02. 2진수
03. 8진수와 16진수
04. 진법 변환
05. 2진수 정수 연산과 보수
06. 2진 부동소수점수의 표현

## Slide 3: 01 10진수
10진수 표현법
  10진수: 기수가 10인 수
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9의 10개 수로 표현
  바빌로니아인 : 60진법을 사용(기원전 4000~3000년)
  고대 로마의 기수법에는 5진법을 사용
  10진법의 아라비아 숫자는 인도에서 기원전 2세기에 발명
☞ 진법을 나타내는 기본수를 기수(基數, radix)라 한다. 10이 기수인 수를 10진법, 2가 기수인 수를 2진법, 12가 기수인 수를 12진법이라 한다.

## Slide 4: 02 2진수
2진수 표현법
  기수가 2인 수
  0, 1 두 개의 수로 표현
Punch card
Core memory

## Slide 5: 03 8진수와 16진수
8진수 표현법
  0~7까지 8개의 수로 표현
  2진수 3자리는 8진수 1자리 :
2진수에 해당하는 8진수

## Slide 6: 03 8진수와 16진수
16진수 표현법
  0~9, A~F까지 16개의 기호로 표현
  2진수 4자리는 16진수 1자리 :
10진수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16진수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2진수 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111
10진수 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16진수 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
2진수 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111

## Slide 7: 04 진법 변환
1. 10진수-2진수 변환
    정수부분과 소수부분으로 나누어 변환
    정수부분은 2로 나누고, 소수부분은 2를 곱한다.
    10진수 75.6875를 2진수로 변환

## Slide 8: 04 진법 변환
  10진수 75.6을 2진수로 변환하는 경우
  10진수 소수부분은 대부분의 경우 정확한 2진수로 변환이 안 된다.

## Slide 9: 04 진법 변환
2. 10진수-8진수 변환
  10진수 75.6875를 8진수로 변환
  8로 나누고, 곱한다.
  10진수 75.6을 8진수로 변환

## Slide 10: 04 진법 변환
3. 10진수-16진수 변환
  10진수 75.6875를 16진수로 변환
  10진수 75.6을 16진수로 변환
다른 진법의 경우도 같은 방법을 이용하여 변환할 수 있다.

## Slide 11: 04 진법 변환
10진수-5진수 변환
  10진수 75.6875를 5진수로 변환

## Slide 12: 04 진법 변환
4. 2진수-8진수-16진수-10진수 상호 변환
10진수 | 2진수 | 8진수 | 16진수
0 | 0000 | 00 | 0
1 | 0001 | 01 | 1
2 | 0010 | 02 | 2
3 | 0011 | 03 | 3
4 | 0100 | 04 | 4
5 | 0101 | 05 | 5
6 | 0110 | 06 | 6
7 | 0111 | 07 | 7
8 | 1000 | 10 | 8
9 | 1001 | 11 | 9
10 | 1010 | 12 | A
11 | 1011 | 13 | B
12 | 1100 | 14 | C
13 | 1101 | 15 | D
14 | 1110 | 16 | E
15 | 1111 | 17 | F

## Slide 13: 04 진법 변환
상호변환 예
10진→2진→8진
3자리씩 나눔

## Slide 14: 04 진법 변환
상호변환 예(Cont’d)
10진 → 2진 → 16진
4자리씩 나눔

## Slide 15: 04 진법 변환
상호변환 예(Cont’d)
8진수 1자리 = 2진수 3자리
16진수 1자리 = 2진수 4자리
각 자리에 기수의 거듭제곱을 곱하여 10진수로 변환

## Slide 16: 04 진법 변환
상호변환 예(Cont’d)
각 자리에 기수의 거듭제곱을 곱하여 10진수로 변환

## Slide 17: 04 진법 변환
상호변환 예(Cont’d)
8진 → 2진 → 10진
16진 → 2진 → 10진

## Slide 18: 05 2진수 정수 연산과 보수
1. 2진 양의 정수 덧셈
  0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=10 (자리올림 발생)
10진수 |  | 2진수
8진수 |  | 16진수

## Slide 19: 05 2진수 정수 연산과 보수
2. 2진 음의 정수 표현과 보수
  최상위비트(MSB)를 부호비트로 사용
    양수(+) : 0 음수(-) : 1
  2진수 음수를 표시하는 방법
    부호와 절대치(sign-magnitude)
    1의 보수(1's complement)
    2의 보수(2’s complement)

## Slide 20: 05 2진수 정수 연산과 보수
    부호와 절대치
      부호비트만 양수와 음수를 나타내고 나머지 비트들은 같다.
    1의 보수로 변환하는 방법
      0 → 1, 1 → 0으로 변환
        00000011 → 1의 보수 = 11111100
    2의 보수로 변환하는 방법
      1의 보수 + 1 = 2의 보수
        00000011 → 2의 보수 = 1의 보수 + 1 = 11111100 + 1 = 11111101
        01101100 → 2의 보수 = 1의 보수 + 1 = 10010011 + 1 = 10010100

## Slide 21: 05 2진수 정수 연산과 보수
  r진법 n자릿수 x의 r의 보수 : rn-x
  r진법 n자릿수 x의 r-1의 보수 : rn-1-x
    567의 9의 보수 : 103-1-567=999-567=432
    567의 10의 보수 : 103-567=1000-567=433
    00000011의 1의 보수 : 28-1-00000011=11111111-00000011=11111100
    00000011의 2의 보수 : 28-00000011=100000000-00000011=11111101
  양수를 보수로 바꾸면 음수
  음수를 보수로 바꾸면 양수
  2진수와 그 수의 1의 보수와의 합은 모든 bit가 1이 된다.
  2진수와 그 수의 2 보수와의 합은 모든 bit가 0이 된다.
  (자릿수를 벗어나는 비트는 제외)

## Slide 22: 05 2진수 정수 연산과 보수
<2진수의 표현 방법 3가지(8bit)>
2진수 | 8비트 크기이며, MSB가 부호비트임 |  | 
 | 부호와 절대치 | 1의 보수 | 2의 보수
00000000 | +0 | +0 | +0
00000001 | +1 | +1 | +1
00000010 | +2 | +2 | +2
00000011 | +3 | +3 | +3
… | … | … | …
01111100 | +124 | +124 | +124
01111101 | +125 | +125 | +125
01111110 | +126 | +126 | +126
01111111 | +127 | +127 | +127
10000000 | -0 | -127 | -128
10000001 | -1 | -126 | -127
10000010 | -2 | -125 | -126
10000011 | -3 | -124 | -125
… | … | … | …
11111100 | -124 | -3 | -4
11111101 | -125 | -2 | -3
11111110 | -126 | -1 | -2
11111111 | -127 | -0 | -1

## Slide 23: 05 2진수 정수 연산과 보수
  부호와 절대치의 표현(4bit)
부호 비트
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | +0
+ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | +1
 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | +2
 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | +3
 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | +4
 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | +5
 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | +6
 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | +7
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | -0
- | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -1
 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | -2
 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | -3
 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | -4
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | -5
 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | -6
 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -7

## Slide 24: 05 2진수 정수 연산과 보수
  1의 보수 표현(4bit)
부호 비트
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | +0
+ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | +1
 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | +2
 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | +3
 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | +4
 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | +5
 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | +6
 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | +7
- | 1 | 0 | 0 | 0 |  | -7
 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -6
 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | -5
 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | -4
 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | -3
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | -2
 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | -1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -0
1 | 1 | 1 | 1 |  | -0
1 | 1 | 1 | 0 |  | -1
1 | 1 | 0 | 1 |  | -2
1 | 1 | 0 | 0 |  | -3
1 | 0 | 1 | 1 |  | -4
1 | 0 | 1 | 0 |  | -5
1 | 0 | 0 | 1 |  | -6
1 | 0 | 0 | 0 |  | -7
0 | 1 | 1 | 1 |  | +7
0 | 1 | 1 | 0 |  | +6
0 | 1 | 0 | 1 |  | +5
0 | 1 | 0 | 0 |  | +4
0 | 0 | 1 | 1 |  | +3
0 | 0 | 1 | 0 |  | +2
0 | 0 | 0 | 1 |  | +1
0 | 0 | 0 | 0 |  | +0
1의 보수
부호 비트

## Slide 25: 05 2진수 정수 연산과 보수
  2의 보수 표현(4bit)
부호 비트
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
+ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | +1
 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | +2
 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | +3
 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | +4
 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | +5
 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | +6
 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | +7
- | 1 | 0 | 0 | 0 |  | -8
 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -7
 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | -6
 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | -5
 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | -4
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | -3
 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | -2
 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -1
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | -1
1 | 1 | 1 | 0 |  | -2
1 | 1 | 0 | 1 |  | -3
1 | 1 | 0 | 0 |  | -4
1 | 0 | 1 | 1 |  | -5
1 | 0 | 1 | 0 |  | -6
1 | 0 | 0 | 1 |  | -7
1 | 0 | 0 | 0 |  | -8
0 | 1 | 1 | 1 |  | +7
0 | 1 | 1 | 0 |  | +6
0 | 1 | 0 | 1 |  | +5
0 | 1 | 0 | 0 |  | +4
0 | 0 | 1 | 1 |  | +3
0 | 0 | 1 | 0 |  | +2
0 | 0 | 0 | 1 |  | +1
2의 보수
부호 비트

## Slide 26: 05 2진수 정수 연산과 보수
  뺄셈 : 보수를 취하여 더하면 뺄셈을 수행(Carry가 있으면 버림)
  7928-879 = 7928+(-879) = 7928+(-0879)
   7928+(104-0879) = 7928+9121 = 17049
   7049
자릿수 맞춤
n비트 2의 보수에 대한 10진수의 표현 범위

## Slide 27: 05 2진수 정수 연산과 보수
3. 부호 확장
  부호 확장이란 늘어난 비트 수만큼 부호를 늘려주는 방법

## Slide 28: 05 2진수 정수 연산과 보수
4. 2의 보수로 표현된 음수를 10진수로 변환
  2의 보수 10101100을 10진수로 변환하는 경우
첫 번째 방법 | 
두 번째 방법 | 
MSB가 1이므로 음수이다. 실제크기는 -128이다.
2의 보수로 바꾸어 10진수로 바꾼 다음 -부호를 붙인다.
- 부호를 붙이면 -84

## Slide 29: 05 2진수 정수 연산과 보수
5. 2의 보수 연산
양수 + 양수 = 양수 (49+58=107) | 큰 수 - 작은 수 = 양수 (58-49=9) | 작은 수 - 큰 수 = 음수 (49-58=-9)
음수 + 음수 = 음수 (-49-58=-107) | 큰 양수 + 큰 양수 = 음수 (98+74=-84) | 큰 음수 + 큰 음수 = 양수 (-98-74=+84)
서로 같음
서로 다름
overflow

## Slide 30: 05 2진수 정수 연산과 보수
2진 정수의 2의 보수 개념도
98+74는 98에 +방향으로 74칸을 이동하면 -84가 된다.
5에서 +방향으로 5칸을 이동하면 -6이 된다.

## Slide 31: 06 2진 부동소수점의 표현
  컴퓨터의 부동소수점수는 IEEE 754표준을 따른다.
  부호(sign), 지수(exponent), 가수(mantissa)의 세 영역으로 표시
  단정도(single precision) 부동소수점수와 배정도(double precision) 부동소수점수의 두 가지 표현 방법이 있다.
단정도 및 배정도 부동소수점수의 비트 할당
구분 | IEEE 754 표준 부동소수점수의 비트 할당 | 바이어스
단정도 부동소수점수 |  | 127
배정도 부동소수점수 |  | 1023

## Slide 32: 06 2진 부동소수점의 표현
정규화(normalization) : 과학적 표기 방법
  2진수의 정규화
  바이어스(bias) : 지수의 양수, 음수를 나타내기 위한 방법
    IEEE 754 표준에서는 바이어스 127(단정도) 또는 1023(배정도)을 사용
    표현 지수 = 바이어스 + 2진 지수 값
부호 : 1비트 | 지수(bias 127) : 8비트 | 가수(1.xxx ) : 23비트
양수 | 127 + 6 (01111111 + 00000110) | 1.을 생략한 가수 (1.0001011011)
0 | 10000101 | 00101110110000000000000
여기에 “1.”이 숨어 있다.

## Slide 33: 06 2진 부동소수점의 표현
10진수 -0.2를 단정도 부동소수점으로 표현
  2진수로 변환하고 정규화한다.
부호 : 1비트 | 지수(bias 127) : 8비트 | 가수(1.xxx ) : 23비트
양수 | 127 - 3 (01111111 - 00000011) | 1.을 생략한 가수 (1.10011001100110011001100)
0 | 01111100 | 10011001100110011001100
여기에 “1.”이 숨어 있다.

## Slide 34: 06 2진 부동소수점의 표현
컴퓨터에서의 부동소수점수의 표현 범위
 | 단정도 부동소수점수 | 배정도 부동소수점수
비정규화된 2진수 | ~±2-149 to ±(1-2-23)ⅹ2126 | ~±2-1074 to ±(1-2-52)ⅹ21022
정규화된 2진수 | ~±2-126 to ±(2-2-23)ⅹ2127 | ~±2-1022 to ±(2-2-52)ⅹ21023
10진수 | ~±1.40ⅹ1045 to ±3.40ⅹ1038 | ~±4.94ⅹ10-324 to ±1.798ⅹ10308
단정도 부동소수점수의 표현 범위