## Slide 1: Chapter 06. 논리식의 간소화

## Slide 2
카르노 맵을 이용하여 논리식을 간소화할 수 있다.
NAND와 NOR 게이트로 나타내는 방법을 이해하고 이를 응용할 수 있다.
퀸-맥클러스키 최소화 알고리즘을 이용하여 논리식을 간소화할 수 있다.
출력함수가 여러 개일 때 논리식을 공유하는 방법을 이해할 수 있다.
XOR 게이트와 XNOR 게이트의 특징을 이해하고 이를 활용할 수 있다.
01. 2변수 카르노 맵 06. 5변수, 6변수 카르노 맵
02. 3변수 카르노 맵 07. 퀸-맥클러스키 간소화 알고리즘
03. 4변수 카르노 맵 08. 여러 개의 출력함수
04. 선택적 카르노 맵 09. NAND와 NOR 게이트로의 변환
05. 논리식의 카르노 맵 작성 10. XOR와 XNOR 게이트

## Slide 3: 01 2변수 카르노 맵
개요
  불 대수를 이용한 간소화하는 방법은 복잡하고 검증도 어렵다.
  체계적으로 논리식을 간소화하기 위해 카르노 맵(1953년 Maurice Karnaugh가 소개)과 퀸-맥클러스키 방법(1956년 Willard Van Orman Quine과 Edward J. McCluskey 개발)이 필요
  퀸-맥클러스키 방법은 많은 변수에 대해서도 쉽게 간소화할 수 있다.
2변수 카르노 맵 표현 방법
  무관항(don't care) : 입력이 결과에 영향을 미치지 않는 최소항
  ⅹ로 표시하거나 d로 표시한다.

## Slide 4: 01 2변수 카르노 맵
일반항과 무관항 표현
출력이 1이거나 무관항만 표시한다.
출력 0을 표시하여도 되지만 일반적으로 생략한다.

## Slide 5: 01 2변수 카르노 맵
카르노 맵을 이용한 간소화 방법
① 출력이 같은 항을 1, 2, 4, 8, 16개로 그룹을 지어 묶을 수 있고,
② 바로 이웃한 항들끼리 묶을 수 있으며,
③ 반드시 직사각형이나 정사각형의 형태로 묶어야 하고,
④ 최대한 크게 묶는다.
⑤ 중복하여 묶어서 간소화된다면 중복하여 묶는다.
⑥ 무관항의 경우 간소화될 수 있으면 묶어 주고, 그렇지 않으면 묶지 않는다.
불 대수의 법칙으로 풀면
A=0이므로
B=0 and 1이므로 제거
즉, 한 변수에서 서로 다른 값이 묶여지면 제거한다.

## Slide 6: 01 2변수 카르노 맵
간소화 예
A B | F
0 0 0 1 1 0 1 1 | 1 1 1 0
중복하여도 되므로 크게 묶는다.
불 대수의 법칙으로 풀면

## Slide 7: 02 3변수 카르노 맵
3변수 카르노 맵 표현 방법
행과 열을 바꾸어도 상관없다.
설계자가 선호하는 방법을 선택하면 된다.

## Slide 8: 02 3변수 카르노 맵
간소화 예 1

## Slide 9: 02 3변수 카르노 맵
간소화 예 2
양쪽 끝은 연결되어 있다.
이웃하는 비트들이 한 비트만 다르면
순서는 관계없다.
동일한 카르노 맵

## Slide 10: 02 3변수 카르노 맵
간소화 예 3

## Slide 11: 02 3변수 카르노 맵
간소화 예 4
양쪽 끝은 연결되어 있다.
다른 묶음에 모두 포함되어 있으므로 중복하여 묶지 않는다.

## Slide 12: 02 3변수 카르노 맵
간소화 예 5
가능한 크게 묶는다.
크게 묶지 않아 간소화가 덜 된 식

## Slide 13: 02 3변수 카르노 맵
간소화 예 6
A B C | F
0 0 0 | 0
0 0 1 | 0
0 1 0 | 0
0 1 1 | 1
1 0 0 | 0
1 0 1 | 1
1 1 0 | 1
1 1 1 | 1
세 번 중복하여 묶인 경우

## Slide 14: 02 3변수 카르노 맵
간소화 예 7
모두 0이면 논리식은 F=0이다.
모두 1이면 논리식은 F=1이다.

## Slide 15: 03 4변수 카르노 맵
4변수 카르노 맵 표현 방법
상하 좌우는 연결되어 있다.

## Slide 16
예제 6-1 여러 가지 4변수 카르노 맵의 예제.
Section 03 4변수 카르노 맵

## Slide 17
Section 03 4변수 카르노 맵

## Slide 18
Section 03 4변수 카르노 맵

## Slide 19
예제 6-2 다음 식과 같이 무관항이 있을 경우 카르노 맵을 이용하여 간략화
Section 03 4변수 카르노 맵

## Slide 20
예제 6-3 다음 진리표로부터 카르노 맵을 작성하고 간략화하여라.
A B C D | F
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | x 1 x 1 x 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Section 03 4변수 카르노 맵

## Slide 21: 04 선택적 카르노 맵
카르노 맵에서 선택적으로 묶을 수 있는 경우
<2가지 답이 가능한 경우>

## Slide 22: 04 선택적 카르노 맵
<5가지 답이 가능한 경우>

## Slide 23: 05 논리식의 카르노 맵 작성
  논리식에서 생략된 부분을 찾아서 최소항(Minterm)으로 변경

## Slide 24: 05 논리식의 카르노 맵 작성

## Slide 25
예제 6-4 다음 논리식을 카르노 맵으로 작성하고 간략화.
최소항으로 바꾸지 않고 간략화의 반대방법으로 카르노 맵 작성
Section 05 논리식의 카르노 맵 작성

## Slide 26
예제 6-5 다음 논리식을 카르노 맵으로 작성하고 간략화.
Section 05 논리식의 카르노 맵 작성

## Slide 27: 06 5변수, 6변수 카르노 맵
5변수인 경우
<5변수 카르노 맵>

## Slide 28: 06 5변수, 6변수 카르노 맵
6변수인 경우
<6변수 카르노 맵>

## Slide 29: 08 여러 개의 출력함수
여러 개의 출력함수를 갖는 시스템의 통합
  두 개의 시스템으로 분리되어 있는 것을 하나의 시스템으로 통합하는 것이 가능하고, 공유 가능한 게이트가 있을 때 공유하여 시스템을 구성하면 경제적으로 좋은 시스템이 될 수 있다.
2개로 분리된 시스템 |  | 하나로 통합된 시스템

## Slide 30
예제 6-10 다음과 같은 2개의 논리함수를 하나의 시스템으로 통합
Section 08 여러 개의 출력함수

## Slide 31
예제 6-11
Section 08 여러 개의 출력함수

## Slide 32
예제 6-12
Section 08 여러 개의 출력함수

## Slide 33
Section 08 여러 개의 출력함수

## Slide 34
예제 6-13
  세 함수끼리 서로 독립된 부분과 두 개의 함수에서 같은 영역 중 크게 묶을 수 있는 영역을 먼저 찾는다.
Section 08 여러 개의 출력함수

## Slide 35
  나머지 중에서 공통된 부분과 독립된 부분을 찾는다.
Section 08 여러 개의 출력함수

## Slide 36: 08 여러 개의 출력함수
무관항을 갖는 경우
  서로 독립된 영역을 찾은 후, 선택되지 않는 부분을 찾아서 나머지를 묶는다.

## Slide 37: 08 여러 개의 출력함수
  선택되지 않은 부분을 찾아 묶는다.

## Slide 38: 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환
기본 게이트의 NAND, NOR 식
NOT | 
AND | 
OR | 
NAND | 
NOR | 
XOR | 

## Slide 39: 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환
기본 게이트의 NAND, NOR 회로
기본 게이트 | NAND 게이트로 표현 | NOR 게이트로 표현
NOT |  | 
AND |  | 
OR |  | 
XOR |  | 

## Slide 40: 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환
기본 게이트 | NAND 게이트로 표현 | NOR 게이트로 표현
NAND |  | 
NOR |  | 

## Slide 41
예제 6-14 다음 카르노 맵을 NAND 게이트만으로 표현하여라.
이 논리식을 이중 부정을 하여 드모르간의 정리를 적용하여 변형.
Section 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환

## Slide 42: 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환
  다른 방법 : AND 게이트 뒤에 OR 게이트가 있을 때 이중부정 적용

## Slide 43: 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환
  2입력 NAND 게이트만으로 나타내기

## Slide 44: 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환
모든 AND 게이트의 뒤에 NOT을 두 개 붙인다.

## Slide 45
예제 6-15 다음 논리식을 2입력 NAND 게이트만으로 표현하여라.
AND 게이트 뒤에 NOT을 두개씩 붙이면,
Section 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환

## Slide 46
Section 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환

## Slide 47
예제 6-16 SOP로 나타낸 논리식을 NOR 게이트만으로 표현하여라.
0을 묶어서 SOP 식으로 표현하면,
이것을 부정하게 되면 f 가 되며, 드모르간의 정리를 적용하면 다음과 같은 POS식이 만들어진다.
Section 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환

## Slide 48
논리식을 이중 부정을 하여 드모르간의 정리를 적용하여 변형.
또는 OR 게이트의 출력에 이중 부정을 하여 다음과 같이 할 수 있다.
Section 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환

## Slide 49: 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환
2입력 NOR 게이트만으로 나타내기
OR와 AND 사이에 이중 부정

## Slide 50: 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환
나머지 OR와 AND를 NOR로 바꾸기 위해서 OR의 출력에 NOT을 두 개 붙이고, AND의 입력 쪽에 NOT을 두 개 붙인다.

## Slide 51
예제 6-17 NOR 게이트만으로 표현하여라.
A | B | C | D | F
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Section 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환

## Slide 52
2입력 NOR 게이트만으로 나타내기 위해 논리식을 변형.
Section 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환

## Slide 53
OR의 출력에 NOT을 2개 붙이면,
나머지 OR와 AND를 NOR로 바꾸기 위해서 OR의 출력에 NOT을 두 개 붙이고, AND의 입력 쪽에 NOT을 두 개 붙인다.
Section 09 NAND와 NOR 게이트로의 변환

## Slide 54: 10 XOR와 XNOR 게이트
  XOR : 홀수개의 입력이 1인 경우, 출력이 1이 되는 게이트
<3변수 XOR>
<4변수 XOR>

## Slide 55: 10 XOR와 XNOR 게이트
  XNOR : 짝수개의 입력이 1인 경우 출력이 1이 되는 게이트
<3변수 XNOR>
<4변수 XNOR>

## Slide 56: 10 XOR와 XNOR 게이트

## Slide 57: 10 XOR와 XNOR 게이트
  XOR : 두 입력이 모두 0이거나 1이면 출력이 0이 되는 게이트

## Slide 58: 10 XOR와 XNOR 게이트
  XOR를 NAND 만으로 표현하기 위하여 이중부정을 취하고 드모르간의 정리를 적용하여 정리