## Slide 1: Chapter 07. 조합논리회로

## Slide 2
반가산기, 전가산기, 고속가산기 및 비교기 회로를 설계할 수 있다.
디코더와 인코더 동작 원리를 이해하고 응용회로를 설계할 수 있다.
멀티플렉서와 디멀티플렉서의 동작 원리를 이해하고 응용회로를 설계할 수 있다.
각종 코드를 변환하는 회로를 설계할 수 있다.
패리티 발생기와 검출기의 동작 원리를 이해하고 응용회로를 설계할 수 있다.
01. 가산기 05. 멀티플렉서
02. 비교기 06. 디멀티플렉서
03. 디코더 07. 코드 변환기
04. 인코더 08. 패리티 발생기/검출기

## Slide 3: 개요
  개요 조합논리회로는 논리곱(AND), 논리합(OR), 논리 부정(NOT)의 세 가지 기본 논리 회로를 조합하여 구성한 논리 회로
  조합논리회로는 입력변수, 논리 게이트, 그리고 출력변수들로 구성
<조합논리회로 블록도>

## Slide 4: 01 가산기
1. 반가산기(half-adder, HA)
입력 |  | 출력 | 
A | B | S | C
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0 | 0 0 0 1
S : sum
C : carry
A |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
+ B |  | + 0 |  | + 1 |  | + 0 |  | + 1
C S |  | 0 0 |  | 0 1 |  | 0 1 |  | 1 0
<진리표와 논리식>
<논리회로>
<논리기호>

## Slide 5: 01 가산기
2. 전가산기(full-adder, FA)
  자리 올림수(carry)를 고려하여 만든 덧셈 회로
입력 |  |  | 출력 | 
A | B | Cin | S | Cout
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0 1 0 0 1 | 0 0 0 1 0 1 1 1
Cin |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
A |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
+ B |  | + 0 |  | + 0 |  | + 0 |  | + 0 |  | + 1 |  | + 1 |  | + 1 |  | + 1
Cout S |  | 0 0 |  | 0 1 |  | 0 1 |  | 1 0 |  | 0 1 |  | 1 0 |  | 1 0 |  | 1 1
<진리표와 논리식>

## Slide 6: 01 가산기
<논리회로>
<논리기호>
  전가산기는 반가산기 2개와 OR 게이트를 이용하여 구성

## Slide 7: 01 가산기
3. 병렬가감산기(parallel-adder/subtracter)
  병렬가산기 : 전가산기 여러 개를 병렬로 연결한 회로
<전가산기를 이용한 병렬가산기>

## Slide 8: 01 가산기
  병렬가감산기 : 병렬가산기의 B입력을 부호 S(sign)와 XOR하여 전가산기의 입력으로 사용함으로써 덧셈과 뺄셈이 모두 가능한 회로
<병렬가감산기>

## Slide 9: 01 가산기
4. 고속가산기(high-speed-adder)
  아랫단에서 윗단으로 전달되는 자리올림수 때문에 병렬가산기는 속도가 매우 느리다는 단점이 있음
  단점을 해결하기 위해 캐리예측가산기(carry-look-ahead-adder, CLA)를 사용
  CLA는 원리는 첫 번째는 Ai, Bi 모두가 1일 때, 또는 Ai, Bi 둘 중에 하나가 1이고 Ci 가 1일 때 캐리가 발생하므로 논리식은 다음과 같다.
  4비트 가산기에서 위 식을 써보면 다음과 같다.
where
G: generate
P: propagate

## Slide 10: 01 가산기
  캐리예측가산기는 Si, Pi, Gi를 발생시키는 부분전가산기(PFA)와 위의 식 C1, C2, C3, C4 을 발생하는 캐리예측 회로로 구성
<캐리예측기를 이용한 4bit 병렬가산기>

## Slide 11: 01 가산기
  4비트 캐리예측가산기를 하나의 모듈로 만들어서 16비트 캐리예측가산기를 만들어 사용
<캐리예측기를 이용한 16bit 병렬가산기>

## Slide 12: 01 가산기
<캐리예측 발생기 IC 74182의 회로>

## Slide 13: 01 가산기
<캐리예측 발생기 IC 74182의 핀 배치도>

## Slide 14: 01 가산기
IC 7483/74283
  4비트 2진 전가산기이며, 내부에 carry look ahead 회로 내장
<개념도>
<IC 7483 핀 배치도>
<IC 74283 핀 배치도>

## Slide 15: 01 가산기
5. BCD 가산기
  BCD 코드는 2진수와 달리 표현범위가 0에서 9까지이다.
  그러므로 BCD 계산을 하려면 결과를 보정해 주어야 한다.
  2진수 합의 결과가 1010~1111인 경우 보정
  6+7=13인 경우
0 1 1 0 |  | 1 1 0 1
+ 0 1 1 1 |  | + 0 1 1 0
1 1 0 1 |  | 1 0 0 1 1
  보정 +6

## Slide 16: 01 가산기
2진 합 |  |  |  |  | BCD 합 |  |  |  |  | 10진값
K | Z8 | Z4 | Z2 | Z1 | C | S8 | S4 | S2 | S1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19
<BCD 덧셈표>

## Slide 17: 01 가산기
<BCD 가산기>
<BCD 합에서 캐리를 만들어 주어야 하는 경우의 논리식>

## Slide 18: 02 비교기
  2진 비교기(comparator) : 두 개의 2진수의 크기를 비교하는 회로
1비트 비교기
입력 |  | 출력 |  |  | 
A | B | A=B F1 | A≠B F2 | A>B F3 | A<B F4
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 0 0 1 | 0 1 1 0 | 0 0 1 0 | 0 1 0 0
<회로도>
<진리표와 논리식>

## Slide 19: 02 비교기
2비트 비교기
입력 |  | 출력 |  |  | 
A | B | A=B | A≠B | A>B | A<B
A1A2 | B1B2 | F1 | F2 | F3 | F4
0 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 0 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 1 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 0 1 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 1 0 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 1 0 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 1 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 1 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 1 0 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 1 1 | 1 | 0 | 0 | 0
<진리표>

## Slide 20: 02 비교기

## Slide 21: 02 비교기
<2비트 비교기 회로>

## Slide 22: 02 비교기
IC 7485(4비트 비교기)
  7485는 A3~A0와 B3~B0의 크기를 비교하는 회로
  A>B일 때 AGBO의 출력이 1, A<B일 때 ALBO의 출력이 1, A=B일 때 AEBO의 출력이 1이 된다.
  확장 입력 AGBI, ALBI, AEBI는 LSB로 입력되며, 즉, 아랫단의 AGBO, ALBO, AEBO의 출력이 윗단의 AGBI, ALBI, AEBI의 입력이 된다. 맨 아랫단의 AGBI, ALBI는 0을 AEBI는 1을 입력한다.
<IC 7485 핀 배치도>

## Slide 23: 02 비교기
입 력 |  |  |  |  |  |  | 출력 |  | 
A3, B3 | A2, B2 | A1, B1 | A0, B0 | AGBI | ALBI | AEBI | AGBO A>B | ALBO A<B | AEBO A=B
A3>B3 | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 0
A3<B3 | × | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 0
A3=B3 | A2>B2 | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 0
A3=B3 | A2<B2 | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 0
A3=B3 | A2=B2 | A1>B1 | × | × | × | × | 1 | 0 | 0
A3=B3 | A2=B2 | A1<B1 | × | × | × | × | 0 | 1 | 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0>B0 | × | × | × | 1 | 0 | 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0<B0 | × | × | × | 0 | 1 | 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
<4비트 비교기 IC 7485 진리표>

## Slide 24: 02 비교기
<IC 7485 크기 비교기 회로>
* AGBO : A Greater than B Output
* ALBO : A Less than B Output
* AEBO : A Equal B Output

## Slide 25: 02 비교기
<7485 IC를 이용한 16비트 비교 회로>

## Slide 26: 03 디코더
디코더(decoder)
  디코더 : 입력선에 나타나는 n비트의 2진 코드를 최대 2n개의 서로 다른 정보로 바꿔주는 조합논리회로
  인에이블(enable)단자를 가지고 있는 경우는 디멀티플렉서의 기능도 수행
  실제 상용 IC의 경우에는 디코더와 디멀티플렉서의 기능으로 모두 사용
<디코더와 인코터의 기능>
74138 | 3×8 디코더/디멀티플렉서
74139 | 독립된 2개의 2×4 디코더/디멀티플렉서
74154 | 4×16 디코더/디멀티플렉서

## Slide 27: 03 디코더
1. 1×2 디코더
  1개의 입력에 따라서 2개의 출력 중 하나가 선택
  인에이블이 있는 1×2 디코더
입력 | 출력 | 
A | Y1 | Y0
0 1 | 0 1 | 1 0
<진리표와 논리식>
<회로도>
입력 | 출력 | 
E A | Y1 | Y0
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 0 1 | 0 0 1 0
<진리표와 논리식>
<회로도>

## Slide 28: 03 디코더
2. 2×4 디코더
  2개의 입력에 따라서 4개의 출력 중 하나가 선택
입력 | 출력 |  |  | 
B A | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 0 1 | 0 0 1 0 | 0 1 0 0 | 1 0 0 0
<회로도>
<진리표와 논리식>

## Slide 29: 03 디코더
2×4 NAND 디코더
  실제 IC들은 AND게이트가 아닌 NAND 게이트로 구성
입력 | 출력 |  |  | 
B A | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 0 0 1 1 0 1 1 | 1 1 1 0 | 1 1 0 1 | 1 0 1 1 | 0 1 1 1
<회로도>
<진리표와 논리식>

## Slide 30: 03 디코더
인에이블이 있는 2×4 디코더
  대부분의 IC 디코더들은 인에이블(enable) 입력이 있어서 회로를 제어한다.
  E=1일 때만 출력이 동작
입력 | 출력 |  |  | 
E B A | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0   1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0 0 | 0 1 0 0 0
<회로도>
<진리표와 논리식>

## Slide 31: 03 디코더
인에이블이 있는 2×4 NAND 디코더
  NAND 게이트로 구성한 인에이블(enable) 입력이 있는 회로
  E=0일 때만 출력이 동작
입력 | 출력 |  |  | 
E B A | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
1   0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 | 1 1 1 1 0 | 1 1 1 0 1 | 1 1 0 1 1 | 1 0 1 1 1
<진리표와 논리식>
<회로도>

## Slide 32: 03 디코더
IC 74139 구성도
  인에이블 단자를 갖는 2×4 디코더를 두 개 가지고 있는 IC
<IC 74139 핀 배치도>

## Slide 33: 03 디코더
3. 3×8 디코더
  3개의 입력에 따라서 8개의 출력 중 하나가 선택
입력 | 출력 |  |  |  |  |  |  | 
C B A | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 0
<진리표와 논리식>
<회로도>

## Slide 34: 03 디코더
IC 74138(3×8 디코더)
  3개의 입력에 따라서 8개의 출력 중 하나가 선택
  세 개의 인에이블 단자를 가지고 있음
입력 |  |  |  | 출력 |  |  |  |  |  |  | 
C B A | G1 | G2A | G2B | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 × × × × × × × × × | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 × × | 0 0 0 0 0 0 0 0 × 1 × | 0 0 0 0 0 0 0 0 × × 1 | 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<IC 74138 진리표>
active-low
논리회로의 출력이 활성화
되었을 때 Low이거나
활성화되기 위하여 필요한
입력이 Low인 것.

## Slide 35: 03 디코더
<IC 74138 내부 회로도>
<IC 74138 핀 배치도>

## Slide 36: 03 디코더
4. 4×16 디코더
D C B A | Y15 | Y14 | Y13 | Y12 | Y11 | Y10 | Y9 | Y8 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<4×16 디코더 진리표>

## Slide 37: 03 디코더
2개의 3×8 디코더로 4×16 디코더를 구성
D=0 | 상위 디코더만 enable되어 출력은 Y0~ Y7 중의 하나가 1로 되고, 하위 디코더 출력들은 모두 0이 된다.
D=1 | 하위 디코더만 enable 되어 출력은 Y8~ Y15 중의 하나가 1로 되고, 상위 디코더 출력들은 모두 0이 된다.

## Slide 38: 03 디코더
IC 74154
<IC 74154 회로도>

## Slide 39: 03 디코더
<IC 74154 핀 배치도>

## Slide 40: 03 디코더
2×4 디코더 5개를 이용한 4×16 디코더
D C B A | Y15 | Y14 | Y13 | Y12 | Y11 | Y10 | Y9 | Y8 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<4×16 디코더 진리표>

## Slide 41: 03 디코더
4개 입력
16개 출력
<2×4 디코더 5개를 이용한 4×16 디코더>

## Slide 42: 03 디코더
5. 디코더를 이용한 조합논리회로
  3×8 디코더를 이용하는 경우
<3×8 디코더 출력>
<3×8 디코더 반전출력>

## Slide 43: 03 디코더
  3×8 디코더를 이용하는 경우의 예

## Slide 44: 03 디코더
  3×8 디코더를 이용하는 경우의 예

## Slide 45: 03 디코더
6. BCD-7-세그먼트 디코더
  7 세그먼트 : 숫자 표시 전용 장치
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
<7-세그먼트 구성>
<7-세그먼트와 디코더의 연결>
<7-세그먼트의 숫자 표시>

## Slide 46: 03 디코더
입력 |  |  |  | 출력 |  |  |  |  |  | 
D | C | B | A |  |  |  |  |  |  | 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 × × × × × × | 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 × × × × × × | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 × × × × × × | 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 × × × × × × | 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 × × × × × × | 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 × × × × × × | 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 × × × × × ×
<7-세그먼트 디코더 진리표>

## Slide 47: 03 디코더
<카르노 맵>

## Slide 48: 03 디코더
<회로도>

## Slide 49: 03 디코더
<7447 진리표>
10진값 또는 기능 | 입력 출력 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | D | C | B | A |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | × | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | × | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 1 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | × | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 0 | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10진값 또는 기능 | 입력 출력 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | D | C | B | A |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | × | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | × | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 1 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | × | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 0 | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 50: 03 디코더
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
<7447의 LED 점등 패턴도>

## Slide 51: 03 디코더
<7447 회로도>

## Slide 52: 03 디코더
<7447을 이용한 7-세그먼트 구동 회로 예>

## Slide 53: 03 디코더
7-세그먼트 공통 회로
<캐소드 공통>
<애노드 공통>
<전류 제한 저항을 사용한 7-세그먼트 회로의 예>

## Slide 54: 03 디코더
<7-세그먼트의 LT, RBI, BI/RBO 사용 예>

## Slide 55: 04 인코더
  인코더(encoder)는 디코더의 반대기능을 수행하는 장치로써, 2n개의 입력신호로부터 n개의 출력신호를 만든다.
  인코더의 역할은 2n 개 중 활성화된 하나의 1비트입력 신호를 받아서 그 숫자에 해당하는 n 비트 2진 정보를 출력한다.
1. 2×1 인코더
  입력의 신호에 따라 2개의 2진 조합으로 출력된다.
입력 |  | 출력
D1 | D0 | B0
0 1 | 1 0 | 0 1
<진리표와 논리식>
<회로도>

## Slide 56: 04 인코더
2. 4×2 인코더
  입력의 신호에 따라 2개의 2진 조합으로 출력된다.
입력 |  |  |  | 출력 | 
D3 | D2 | D1 | D0 | B1 | B0
0 0 0 1 | 0 0 1 0 | 0 1 0 0 | 1 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1
<진리표와 논리식>
<회로도>

## Slide 57: 04 인코더
3. 8×3 인코더
  8(=23)개의 입력과 3개의 출력을 가지며, 입력의 신호에 따라 3개의 2진 조합으로 출력
입력 |  |  |  |  |  |  |  | 출력 |  | 
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | B2 | B1 | B0
0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1
<진리표와 논리식>
<회로도>

## Slide 58: 04 인코더
4. 8×3 우선순위 인코더
  우선순위 인코더(priority encoder)는 입력에 우선순위를 정하여 여러 개의 입력이 있을 때 우선순위가 높은 입력값에 해당되는 출력신호를 만들어 내는 회로
입력 |  |  |  |  |  |  |  | 출력 |  | 
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | B2 | B1 | B0
0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 1 × | 0 0 0 0 0 1 × × | 0 0 0 0 1 × × × | 0 0 0 1 × × × × | 0 0 1 × × × × × | 0 1 × × × × × × | 1 × × × × × × × | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1
<진리표와 논리식>
<회로도>

## Slide 59: 04 인코더
5. 인코더 IC
74158 : 2×1 인코더/멀티플렉서가 4개 내장
<회로도>
입력 |  | 출력
S | E | Y
× | 1 | 1
0 | 0 | 
1 | 0 | 
<진리표>
<핀 배치도>

## Slide 60: 04 인코더
74148(8×3 우선순위 인코더)
  8개의 논리반전 입력(0-7)과 3개의 논리반전 출력을 가지는 우선순위 인코더이다. 가장 우선순위가 높은 것은 7번이다.
  GS는 데이터 입력 중의 하나가 0이고 EI가 0일 때만 0이 된다.
  EI와 EO는 74148을 여러 개 연결할 때 사용
입력 |  |  |  |  |  |  |  |  | 출력 |  |  |  | 
EI | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | A2 | A1 | A0 | GS | EO
1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
<진리표>

## Slide 61: 04 인코더
<IC 74148 핀 배치도>
<회로도>

## Slide 62: 04 인코더
6. 10진-BCD 우선순위 인코더
입력 |  |  |  |  |  |  |  |  | 출력 |  |  | 
I9 | I8 | I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1
0 | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 0
<진리표>

## Slide 63: 04 인코더
<IC 74147 회로도>
<IC 74147 핀 배치도>

## Slide 64: 05 멀티플렉서
  멀티플렉서(multiplexer or selector)는 여러 개의 입력선들 중에서 하나를 선택하여 출력선에 연결하는 조합논리회로이다. 선택선들의 값에 따라서 특별한 입력선이 선택된다.
  멀티플렉서는 많은 입력들 중 하나를 선택하여 선택된 입력선의 2진 정보를 출력선에 넘겨주기 때문에 데이터 선택기(data selector)라 부르기도 한다.
  디멀티플렉서는 정보를 한 선으로 받아서 2n 개의 가능한 출력 선들 중 하나를 선택하여, 받은 정보를 전송하는 회로다. 디멀티플렉서는 n 개의 선택선(selection line)의 값에 의해 하나의 출력선이 선택된다.
<멀티플렉서와 디멀티플렉서의 역할>

## Slide 65: 05 멀티플렉서
1. 2×1 멀티플렉서
  2(=21)개의 입력중의 하나를 선택선 S에 입력된 값에 따라서 출력으로 보내주는 조합회로
선택선 | 출력
S | F
0 1 | D0 D1
<진리표>
<회로도>
<논리식>

## Slide 66: 05 멀티플렉서
2. 4×1 멀티플렉서
  4(=22)개의 입력중의 하나를 선택선 S1과 S0에 입력된 값에 따라서 출력으로 보내주는 조합회로
선택선 |  | 출력
S1 | S0 | F
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | D0 D1 D2 D3
<진리표>
<회로도>
<논리식>

## Slide 67: 05 멀티플렉서
3. 8×1 멀티플렉서
  8(=23)개의 입력중의 하나를 출력으로 보내주는 조합논리회로
선택선 |  |  | 출력
S2 | S1 | S0 | F
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
<진리표>
<회로도>
<논리식>

## Slide 68: 05 멀티플렉서
4×1 멀티플렉서 5개를 이용한 16×1 멀티플렉서
16개 입력
4개 선택선
S3S2S1S0=0000~0011 : MUX #1 enable
S3S2S1S0=0100~0111 : MUX #2 enable
S3S2S1S0=1000~1011 : MUX #3 enable
S3S2S1S0=1100~1111 : MUX #4 enable

## Slide 69: 05 멀티플렉서
4. 멀티플렉서 IC
74150(16×1 멀티플렉서)
<핀 배치도>
<진리표>
입력 |  |  |  |  | 출력
Select |  |  |  | Strobe | W
D | C | B | A | S | 
× | × | × | × | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 

## Slide 70: 05 멀티플렉서
<회로도>

## Slide 71: 05 멀티플렉서
74153(4×1 인코더)
  입력 C0, C1, C2, C3중 한 개를 선택선 입력 A, B에 따라서 출력으로 보내주는 4×1 멀티플렉서 2개 내장
입력 |  |  | 출력
Select |  | Strobe | Y
B | A | G | 
× | × | 1 | 0
0 | 0 | 0 | C0
0 | 1 | 0 | C1
1 | 0 | 0 | C2
1 | 1 | 0 | C3
<핀 배치도>
<진리표>

## Slide 72: 05 멀티플렉서
<회로도>

## Slide 73: 05 멀티플렉서
5. 멀티플렉서를 이용한 조합회로 구현
  를 8×1 멀티플렉서로 구현하는 경우
  ☞ 3개의 선택선을 입력 A, B, C로 사용
A | B | C | F
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 1 (D0) 1 (D1) 0 (D2) 0 (D3) 0 (D4) 1 (D5) 0 (D6) 1 (D7)
<진리표>
<회로도>

## Slide 74: 05 멀티플렉서
를 4×1 멀티플렉서로 구현하는 경우
  ☞ A, B 는 선택선으로 C 는 D0, D1, D2, D3을 조합하여 사용
<진리표>
<회로도>
A B | C | F | 
0 0 | 0 | D0=1 | 1
 | 1 |  | 1
0 1 | 0 | D1=0 | 0
 | 1 |  | 0
1 0 | 0 | D2= C | 0
 | 1 |  | 1
1 1 | 0 | D3= C | 0
 | 1 |  | 1

## Slide 75: 06 디멀티플렉서
  1개의 인에이블 입력을 가지고 있는 디코더는 디멀티플렉서로서의 기능을 수행
  디멀티플렉서는 정보를 한 선으로 받아서 2n개의 가능한 출력 선들 중 하나를 선택하여, 받은 정보를 전송하는 회로이다. 디멀티플렉서는 n개의 선택선(selection line)들을 이용하여 출력을 제어
<2×4 디코더>
<1×4 디멀티플렉서>

## Slide 76: 06 디멀티플렉서
IC 74138을 디멀티플렉서로 사용하는 경우
  IC 74138의 인에이블(G1)을 데이터 입력으로 사용하고 A, B, C를 선택선으로 사용하면 G1 의 부정이 출력된다.
  74154 IC를 디멀티플렉서로 사용할 때는 G1과 G2가 데이터 선이 되고 A, B, C, D가 선택선이 된다.
입력 |  |  | 출력 |  |  |  |  |  |  | 
C | B | A | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
입력 |  |  | 출력 |  |  |  |  |  |  | 
C | B | A | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
<IC 74138을 디멀티플렉서로 사용할 때 진리표>

## Slide 77: 07 코드 변환기
1. 2진 코드-그레이 코드 변환
2진 코드(입력) B3 B2 B1 B0 | 그레이 코드(출력) G3 G2 G1 G0 | 2진 코드(입력) B3 B2 B1 B0 | 그레이 코드(출력) G3 G2 G1 G0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 | 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
<2진 코드-그레이 코드 변환 진리표>

## Slide 78: 07 코드 변환기
회로도
카르노 맵

## Slide 79: 07 코드 변환기
2. 그레이 코드-2진 코드 변환
그레이 코드(입력) G3 G2 G1 G0 | 2진 코드(출력) B3 B2 B1 B0 | 그레이 코드(입력) G3 G2 G1 G0 | 2진 코드(출력) B3 B2 B1 B0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 | 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
<그레이 코드-2진 코드 변환 진리표>

## Slide 80: 07 코드 변환기
<회로도>
<카르노 맵>

## Slide 81: 07 코드 변환기
3. BCD 코드-3초과 코드 변환
  BCD는 10개의 숫자만 가지므로 1010 이후의 6개의 코드는 BCD에 존재하지 않는 코드이며, 입력으로서 사용될 수 없기 때문에 무관항으로 처리한다.
BCD 코드(입력) |  |  |  | 3초과 코드(출력) |  |  | 
B3 | B2 | B1 | B0 | E3 | E2 | E1 | E0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ | 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ | 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ | 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ
<진리표>

## Slide 82: 07 코드 변환기
<카르노 맵>

## Slide 83: 07 코드 변환기
<회로도>

## Slide 84: 08 패리티 발생기/검출기
<짝수 패리티 발생회로> <홀수 패리티 발생회로>
<8비트 직렬회로에서의 짝수/홀수 패리티 발생>

## Slide 85: 08 패리티 발생기/검출기
IC 74280
  9비트 홀수/짝수 패리티 발생과 검출
<핀 배치도>

## Slide 86: 08 패리티 발생기/검출기
<IC 74280 회로도>