## Slide 1: Chapter 13. 논리회로 실험

## Slide 2
논리회로를 구성하고 측정할 수 있다.
기본 논리게이트, 조합논리회로, 순서논리회로의 동작 특성을 실험을 통해 이해할 수 있다.
다양한 논리회로의 동작 특성을 시뮬레이션을 통해 이해할 수 있다.
응용 논리회로를 설계할 수 있다.
01. 실험 개요 08. 코드 변환기
02. 기본 논리게이트 09. 플립플롭
03. 불 대수와 드모르간의 정리 10. 비동기식 카운터
04. XOR 게이트 11. 동기식 카운터
05. 가산기와 감산기 12. 레지스터
06. 디코더와 인코더 13. 멀티바이브레이터
07. 멀티플렉서와 디멀티플렉서

## Slide 3: 01 실험 개요
1. TTL/CMOS IC의 핀 번호

## Slide 4: 01 실험 개요
TTL/CMOS IC 명명법

## Slide 5: 01 실험 개요
2. 저항값 읽는 법
  저항의 단위: (옴, Ohm)
  1,000= 103 = 1K 1,000,000= 106 = 1M
  네 번째 띠는 오차범위를 나타낸다. 네 번째 띠의 색이 금색이면 ±5%(J), 은색이면, ±10%(K)이며, 색이 없으면 ±20%(M)를 나타낸다.
  저항값이 1K이고 오차가 5%라는 의미는 10000.05=50이므로 실제 이 저항을 멀티메타로 측정하면 950~1050 사이의 값이 측정된다.
검정 | 갈색 | 빨강 | 주황 | 노랑 | 녹색 | 청색 | 보라 | 회색 | 흰색
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
(갈색, 검정, 빨강)  102: 10102 = 1000 = 1k

## Slide 6: 01 실험 개요
  저항값 계산 예
    (예 1) 녹색, 청색, 검정, 금색: 56100 = 56 (오차 ±5%)
    (예 2) 주황, 주황, 갈색, 금색: 33101 = 330 (오차 ±5%)
    (예 3) 빨강, 보라, 주황, 금색: 27103 = 27K (오차 ±5%)
    (예 4) 노랑, 보라, 노랑, 금색: 47104 = 470K (오차 ±5%)
    (예 5) 갈색, 검정, 녹색, 은색: 10105 = 1M (오차 ±10%)
  허용 오차 ±１％의 고정밀도 저항은 유효숫자가 ３자리수로 되며 이것을 컬러 코드로 표현하기 위해 5개의 색띠를 사용하고 있다.
(빨강, 주황, 보라, 검정)  2370: 237100 = 237

## Slide 7: 01 실험 개요
  칩 저항, 반고정 저항, 가변저항의 경우에는 저항에 바로 숫자를 표기하며, 저항값 계산은 색 띠로 표시한 경우와 동일하다.
칩 저항 | 반고정 저항 | 가변저항

## Slide 8: 01 실험 개요
3. 커패시터 용량 읽는 법
커패시터의 기능
  전기를 저장하거나 방출하는 축전지로서의 기능
  직류를 통과하지 않는 성질을 이용하는 기능
커패시터의 단위 : [ F ]
  [ pF ] = 10-12 , [F ] = 10-6
커패시터의 용량
  전해 커패시터, 탄탈 커패시터 : 외부에 표기되어 있음
10Ｆ/16Ｖ

## Slide 9: 01 실험 개요
  세라믹 커패시터, 마일러 커패시터
  오차의 표시는 J는 5％ 이내, Ｋ는 10％이내, Ｍ은 20％이내이다.
  예
    (예 1) 0.24  0.24Ｆ
    (예 2) 33  33pF
    (예 3) 151  150 pF
    (예 4) 474  0.47Ｆ
20: 20 pF
103: 10103 pF = 0.0110-6 F = 0.01Ｆ
482: 48102 pF = 0.004810-6 F = 0.0048Ｆ

## Slide 10: 01 실험 개요
4. 논리실험 장치
  논리실험장치(logic lab unit)는 각종 디지털 IC를 사용한 회로의 설계 및 실험을 위하여 제작된 장비
  디지털 회로 및 아날로그 회로의 설계와 실험에도 사용 가능
  디지털 회로의 실험에 필요한 각종 주변장치를 자체에 갖추고 있으며 모든 장치들의 부착 위치는 능률적인 실험을 할 수 있도록 고안되어 있다.
논리실험장치 패널의 기능 설명
 | POWER 스위치 이 스위치는 AC 전원입력 220V를 on-off한다.
 | BUZZER 버저(buzzer) 입력 jack으로 2∼5V, 1mA 이하의 driver 전력에 의하여 동작한다. 또한 DC 출력이 과부하(overload) 시에도 버저가 울리게 되어 있다.

## Slide 11: 01 실험 개요

## Slide 12: 01 실험 개요
 | ∼60Hz 출력 AC 5V(RMS)가 출력되며, 이는 AC 60Hz를 이용하여 clock signal 및 time base 등으로 사용할 수 있도록 하였다. | 
 | 가변저항기 10K, 500K 회로 실험할 때 시정수 가감 또는 입력 level 가변 등에 이용할 수 있다. ~은 500K으로 고정되어 있고, ~ 또는 ~의 저항값을 가변시키는 것을 말한다. 예를 들어, ~의 저항값이 100K이면, 반드시 ~의 저항값은 400K이다. ( 100K+400K=500K) | 
 | DC +5V 및 +9V 출력 DC 전원 공급 출력으로 디지털 회로 실험에 필요한 +5V의 전원을 공급한다. +9V는 아날로그 회로 실험에 사용한다. | 
 | DC 15V 출력 -15V 및 +15V는 OP-AMP 등과 같이 +, - 전원이 필요한 경우에 사용한다. | 

## Slide 13: 01 실험 개요
 | 전류계(Current Meter) 전류계는 +5V 출력회로에 직렬로 연결되어 있으며, 이는 +5V의 부하 전류를 지시한다.
 | COMMON MODE 스위치 LED Indicator의 입력극성을 선택하는 스위치이다. 즉 입력이 “0”일 때 또는 TTL의 open collector 출력에서 LED에 불이 들어오게 하려면 이 COMMON MODE 스위치를 “ANODE”에 두어야 하며, 입력이 “1”일 때 LED에 불이 들어오게 하려면 이 스위치를 “CATHODE”에 두어야 한다. 대부분의 실험은 COMMON MODE 스위치를 “CATHODE”에 둔다.
 | LED Indicator 이는 좌우 4개씩 8개로써 BCD 입출력이나 8 bit binary 입출력 또는 개별적으로 디지털 회로의 출력이나 입력상태를 모니터할 수 있게 한다.
 | 2-Digit 디스플레이 2-digit로써 binary 입력에 따라 16진수 0∼9 및 A∼F까지 디스플레이한다.

## Slide 14: 01 실험 개요
 | 전압계 내부저항 100K으로 DC 0∼15V 범위를 지시한다.
 | 주파수 출력 단자 디지털 회로에 필요한 연속 클록을 제공할 수 있다. 이는 1Hz, 10Hz 구형파가 동시에 출력된다. 가변 주파수 출력은 토글(toggle) 스위치의 위치에 따라 1Hz~999Hz와 1KHz~999KHz의 구형파가 출력된다.
 | 푸쉬 버튼 Logic 스위치 이 스위치는 control logic 입력 등을 제공할 수 있다. 이 스위치를 누르면 상승에지(↗)와 하강에지(↘)의 출력을 나타낸다. IC를 동작시키기 위해 클록을 인가하는 경우에 사용한다.
 | Data 스위치 5~11개의 토글 스위치들은 모두 “0”과 “1”(즉 L과 H)의 논리 레벨을 출력한다. 이들은 디지털 회로의 데이터 입력이나 제어 입력을 임의로 조작하면서 실험할 수 있게 한다. 이들 논리 레벨을 출력하는 모든 스위치는 접점 debounce 회로를 가지고 있다.

## Slide 15: 01 실험 개요
브레드보드(Breadboard)
 | 푸쉬 버튼 스위치 이 버튼 입력의 접점은 접지가 되지 않은 floating 상태의 접점출력을 나타낸다. 회로의 중간에 직렬로 삽입하여 on-off 조작 등을 시킬 수 있다.
 | 전압계 입력 단자 전압계 사용 시 입력단자에 측정하고자 하는 곳을 연결한다. 100K은 내부 저항이다.

## Slide 16: 01 실험 개요
5. 실험 및 회로 구성 시 주의 사항
  전원은 +5V와 접지(GND)를 먼저 연결한다. 그러나 전원 스위치는 off시켜 둔다.
브레드보드에 +5V와 GND를 연결한 상태

## Slide 17: 01 실험 개요
  데이터 스위치 및 LED 표시장치 등의 연결과 조작이 편리하도록 브레드보드에 IC 및 기타 부품을 배치한다.
  IC 및 부품의 배치가 완료되면 점퍼선(jumper wire)을 사용하여 결선하는데, 배선 길이를 가능한 짧게 한다.
  배선의 색을 효과적으로 사용한다. 예를 들어, (+) 전원은 빨간색, (-) 전원은 청색, 접지(ground)는 검은색 선을 사용한다.
  회로 결선이 완료되면 전원 스위치를 on한다. 이 때 회로 결선에 문제가 있으면 버저가 울리거나 전류계의 부하전류 지시가 과부하를 지시하므로 전원 스위치를 off하고 다시 점검한다.
  모든 점검이 완료되었으면 데이터 스위치 및 기타 장치들을 적절히 사용하여 실험을 진행한다.
  전원이 연결된 상태에서는 IC나 부품을 브레드보드에 삽입하거나 꺼내지 말아야 한다.

## Slide 18: 02 실험 1: 기본 논리게이트
입력 A의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
A | F
0 | 
1 | 
7404 : GND(7번), +5V(14번)
1

## Slide 19: 02 실험 1: 기본 논리게이트
실험용 보드 배선도

## Slide 20: 02 실험 1: 기본 논리게이트
Vi[V] | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 3 | 5
Vo[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1번 핀에는 입력전압 Vi를 표와 같이 입력하고 2번 핀에서는 출력전압 Vo를 멀티메타로 관찰하여 기록하여라.
▋검토1▋ 실험 결과를 이용하여 논리레벨 Low와 High의 전압범위를 결정하여라.
▋검토2▋ 데이터 시트를 참조하여 실험 결과를 비교 검토하여라.
7404 : GND(7번), +5V(14번)
2

## Slide 21: 02 실험 1: 기본 논리게이트
실험용 보드 배선도

## Slide 22: 02 실험 1: 기본 논리게이트
A | B | F
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
7408 : GND(7번), +5V(14번)
3
▋검토 ▋ 2입력 AND 게이트인 7408 IC를 사용하여 3입력 AND 게이트를 구성하여라.

## Slide 23: 02 실험 1: 기본 논리게이트
실험용 보드 배선도

## Slide 24: 02 실험 1: 기본 논리게이트
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
A | B | F
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
7432 : GND(7번), +5V(14번)
4
▋검토 ▋ 2입력 OR 게이트인 7432 IC를 사용하여 3입력 OR 게이트를 구성하여라.

## Slide 25: 02 실험 1: 기본 논리게이트
A | B | F
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
7400 : GND(7번), +5V(14번)
5
▋검토 ▋ 3입력 NAND 게이트인 7410 IC를 사용하여 2입력 NAND 게이트를 구성하여라.

## Slide 26: 02 실험 1: 기본 논리게이트
A | B | F
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
7402 : GND(7번), +5V(14번)
6
▋검토 ▋ 3입력 NOR 게이트인 7427 IC를 사용하여 2입력 NOR 게이트를 구성하여라.

## Slide 27: 02 실험 1: 기본 논리게이트
입력 A와 제어단자 의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
 | A | F
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
74125 : GND(7번), +5V(14번)
7
▋검토 ▋ 3상태 버퍼 IC인 74126의 동작원리를 설명하고 74125와 비교하여라.

## Slide 28: 02 실험 1: 기본 논리게이트
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
입력 A, B, C 의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
7400 : GND(7번), +5V(14번)
8
▋검토 ▋ 2입력 NAND 게이트인 7400 IC를 사용하여 4입력 NAND 게이트를 구성하여라.

## Slide 29: 02 실험 1: 기본 논리게이트
실험용 보드 배선도

## Slide 30: 02 실험 1: 기본 논리게이트
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
입력 A, B, C 의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
7402 : GND(7번), +5V(14번)
9
▋검토 ▋ 2입력 NOR 게이트인 7402 IC를 사용하여 4입력 NOR 게이트를 구성하여라.

## Slide 31: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F와 G의 상태를 기록하여라.
A | B | F | G
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
7400 : GND(7번), +5V(14번)
1
▋검토 ▋ 실험 결과 입력이 A와 B, 출력이 G라면 이 회로는 어떤 게이트처럼 동작하는지 논리식으로 검토하여라.

## Slide 32: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F와 G의 상태를 기록하여라.
2
A | B | F | G
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
7400 : GND(7번), +5V(14번)
▋검토 ▋ 실험 결과 입력이 A와 B, 출력이 G라면 이 회로는 어떤 게이트처럼 동작하는지 논리식으로 검토하여라.

## Slide 33: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
입력 A의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F와 G의 상태를 기록하여라.
A | F | G
0 |  | 
1 |  | 
0 |  | 
1 |  | 
7404 : GND(7번), +5V(14번)
3
▋검토 ▋ 실험 결과 입력이 A, 출력이 G인 경우 이 회로는 어떤 게이트처럼 동작하는지 논리식으로 검토하여라.

## Slide 34: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
A | F
0 | 
1 | 
0 | 
1 | 
입력 A의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
입력 A에 1KHz, 5V인 구형파를 인가하였을 때 F에서의 출력파형을 오실로스코프로 관찰하여 그려 보아라. 1KHz, 5V 구형파는 논리실험장치에 있는 것을 사용할 수도 있다.
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7408 : GND(7번), +5V(14번)
4
▋검토 ▋ 7404에서의 전파지연시간을 고려한 경우와 이 시간을 무시한 경우, 출력 파형을 비교하여라.

## Slide 35: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
실험용 보드 배선도

## Slide 36: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
실험용 보드 배선도
1KHz, 5V 구형파를 논리실험장치에 있는 것을 사용한 경우

## Slide 37: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7432 : GND(7번), +5V(14번)
5
입력 A의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
입력 A에 1KHz, 5V인 구형파를 인가하였을 때 F에서의 출력파형을 오실로스코프로 관찰하여 그려 보아라. 1KHz, 5V 구형파는 논리실험장치에 있는 것을 사용할 수도 있다.
A | F
0 | 
1 | 
0 | 
1 | 
▋검토 ▋ 7404에서의 전파지연시간을 고려한 경우와 이 시간을 무시한 경우, 출력 파형을 비교하여라.

## Slide 38: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
A | B | F
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7408 : GND(7번), +5V(14번)
6
▋검토 ▋ 실험 결과 이 회로가 어떤 게이트처럼 동작하는지 논리식으로 검토하여라.

## Slide 39: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
7
A | B | F
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7432 : GND(7번), +5V(14번)
▋검토 ▋ 실험 결과 이 회로가 어떤 게이트처럼 동작하는지 논리식으로 검토하여라.

## Slide 40: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
A | B | F | G
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F와 G의 상태를 기록하여라.
7400 : GND(7번), +5V(14번)
8
▋검토 ▋ 실험 결과를 토대로 입력이 A, B이고 출력이 F인 경우와 출력이 G인 경우 이 회로는 각각 어떤 게이트처럼 동작하는지 논리식으로 검토하여라.

## Slide 41: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
실험용 보드 배선도

## Slide 42: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F와 G의 상태를 기록하여라.
9
A | B | F | G
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
7432 : GND(7번), +5V(14번)
▋검토 ▋ 실험 결과를 토대로 입력이 A, B이고 출력이 F인 경우와 출력이 G인 경우 이 회로는 각각 어떤 게이트처럼 동작하는지 논리식으로 검토하여라.

## Slide 43: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F와 G의 상태를 기록하여라.
A | B | F | G
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
7400 : GND(7번), +5V(14번)
7402 : GND(7번), +5V(14번)
7404 : GND(7번), +5V(14번)
10
▋검토 ▋ 실험 회로가 어떤 게이트처럼 동작하는지 논리식으로 검토하여라.

## Slide 44: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
실험용 보드 배선도

## Slide 45: 03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F와 G의 상태를 기록하여라.
11
A | B | F | G
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
7400 : GND(7번), +5V(14번)
7402 : GND(7번), +5V(14번)
7404 : GND(7번), +5V(14번)
▋검토 ▋ 실험 회로가 어떤 게이트처럼 동작하는지 논리식으로 검토하여라.

## Slide 46: 04 실험 3: XOR 게이트
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
A | B | F
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7408 : GND(7번), +5V(14번)
7432 : GND(7번), +5V(14번)
1
▋검토 ▋ 실험 회로가 어떤 게이트처럼 동작하는지 논리식으로 검토하여라.

## Slide 47: 04 실험 3: XOR 게이트
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
7400 : GND(7번), +5V(14번)
2
A | B | F
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
▋검토1 ▋ 실험 회로가 어떤 게이트처럼 동작하는지 논리식으로 검토하여라.
▋검토2 ▋ 실험 회로에서 NAND 게이트를 모두 NOR 게이트로 변경하면 어떤 게이트처럼 동작하는지 검토하여라.

## Slide 48: 04 실험 3: XOR 게이트
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
A | B | F
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
7486 : GND(7번), +5V(14번)
3
▋검토1 ▋ XOR 게이트의 논리식을 여러 형태로 표현하여라.
▋검토2 ▋ 강의실의 전등을 켜기 위한 스위치가 앞문과 뒷문에 각각 한 개씩 있다. 전등을 켜기 위해서는 한 개의 스위치만 on되어야 하고, 두 개의 스위치가 모두 on 또는 off 되었을 경우에는 꺼져야 한다. 전등이 on되었을 때의 출력을 High, off되었을 때 출력을 Low라고 할 때, 이 조건을 만족시키는 논리회로를 설계하여라.

## Slide 49: 04 실험 3: XOR 게이트
입력 A, B, C의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
7486 : GND(7번), +5V(14번)
4
▋검토 ▋ 실험 결과를 토대로 A=0일 때와 A=1일 때 어떻게 동작하는지 검토하여라.

## Slide 50: 04 실험 3: XOR 게이트
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F1, F2, F3의 상태를 기록하여라.
A | B | F1 | F2 | F3
0 | 0 |  |  | 
0 | 1 |  |  | 
1 | 0 |  |  | 
1 | 1 |  |  | 
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7408 : GND(7번), +5V(14번)
7486 : GND(7번), +5V(14번)
5
▋검토 ▋ 실험 결과를 토대로 이 회로의 동작을 설명하여라.

## Slide 51: 04 실험 3: XOR 게이트
입력 데이터 A(A3∼A0)와 B(B3∼B0)를 표와 같이 변화시키면서 출력 A>B, A=B, A<B의 상태를 기록하여라.
A3 A2 A1 A0 | B3 B2 B1 B0 | A>B | A=B | A<B
0 1 1 0 | 1 0 0 0 |  |  | 
1 0 1 0 | 1 0 0 1 |  |  | 
0 0 1 1 | 0 1 0 0 |  |  | 
0 1 0 1 | 0 1 0 1 |  |  | 
0 1 1 1 | 1 1 0 0 |  |  | 
6

## Slide 52: 04 실험 3: XOR 게이트
실험용 보드 배선도

## Slide 53: 04 실험 3: XOR 게이트
입력 A, B, C, D, E의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 P의 상태를 기록하여라.
A | B | C | D | E | P
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
7486 : GND(7번), +5V(14번)
7
▋검토1 ▋ 실험 결과를 토대로 회로의 동작을 설명하여라.
▋검토2 ▋ 실험 회로는 짝수 패리티 발생기이다. 홀수 패리티 발생기가 되도록 회로를 수정하여라.

## Slide 54: 05 실험 4: 가산기와 감산기
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 S, C의 상태를 기록하여라.
A | B | S | C
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
7408 : GND(7번), +5V(14번)
7486 : GND(7번), +5V(14번)
1
▋검토 ▋ 실험 결과를 토대로 이 회로가 반가산기로 동작함을 논리식으로 검토하여라.

## Slide 55: 05 실험 4: 가산기와 감산기
입력 A, B의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 D, K의 상태를 기록하여라.
A | B | D | K
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7408 : GND(7번), +5V(14번)
7486 : GND(7번), +5V(14번)
2
▋검토 ▋ 실험 결과를 토대로 이 회로가 반감산기로 동작함을 논리식으로 검토하여라.

## Slide 56: 05 실험 4: 가산기와 감산기
입력 An, Bn, Cn-1의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Sn, Cn의 상태를 기록하여라.
An | Bn | Cn-1 | Sn | Cn
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
7408 : GND(7번), +5V(14번)
7432 : GND(7번), +5V(14번)
7486 : GND(7번), +5V(14번)
3
▋검토 ▋ 실험 결과를 토대로 이 회로가 전가산기로 동작함을 논리식으로 검토하여라.

## Slide 57: 05 실험 4: 가산기와 감산기
입력 An, Bn, Kn-1의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Dn, Kn의 상태를 기록하여라.
An | Bn | Kn-1 | Dn | Kn
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7408 : GND(7번), +5V(14번)
7432 : GND(7번), +5V(14번)
7486 : GND(7번), +5V(14번)
4
▋검토 ▋ 실험 결과를 토대로 이 회로가 전감산기로 동작함을 논리식으로 검토하여라.

## Slide 58: 05 실험 4: 가산기와 감산기
입력 C0, A4~A1, B4~B1의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 상태를 기록하여라.
C0 | A4 A3 A2 A1 | B4 B3 B2 B1 | C4 | 
0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 |  | 
0 | 0 0 1 1 | 1 0 0 0 |  | 
0 | 1 0 0 0 | 1 0 1 0 |  | 
0 | 1 0 1 0 | 1 1 1 1 |  | 
0 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 |  | 
1 | 0 0 0 1 | 0 1 0 1 |  | 
1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 1 |  | 
1 | 0 1 1 1 | 1 0 1 1 |  | 
1 | 1 0 1 1 | 1 1 1 0 |  | 
1 | 1 1 1 0 | 0 0 0 1 |  | 
5
▋검토 ▋ 실험 결과가 올바른지 검토하여라.

## Slide 59: 05 실험 4: 가산기와 감산기
두 입력 데이터 A4~A1, B4~B1 를 표와 같이 변화시키면서 출력 상태를 기록하여라.
6

## Slide 60: 05 실험 4: 가산기와 감산기
SUB | A4 A3 A2 A1 | B4 B3 B2 B1 | C4 | 
0 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 |  | 
0 | 1 1 1 0 | 0 0 1 0 |  | 
0 | 1 1 0 1 | 0 1 0 1 |  | 
0 | 1 0 1 1 | 0 1 1 0 |  | 
0 | 1 0 1 0 | 0 1 1 1 |  | 
1 | 1 0 1 0 | 0 1 0 1 |  | 
1 | 1 0 1 1 | 0 1 1 0 |  | 
1 | 1 1 0 0 | 0 1 1 1 |  | 
1 | 1 1 1 0 | 0 1 1 0 |  | 
1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |  | 
▋검토 ▋ 실험 결과를 토대로 SUB=0일 때와 SUB=1일 때, 회로는 어떻게 동작하는지 검토하여라.

## Slide 61: 06 실험 5: 디코더와 인코더
입력 B, A의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Y3~Y0의 상태를 기록하여라.
B | A | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7408 : GND(7번), +5V(14번)
1
▋검토1 ▋ 실험 회로에서 active-high로 동작하는 인에이블(enable) 단자를 추가하려는 경우 변경된 회로를 설계하여라.
▋검토2 ▋ 실제로 회로 구성에 사용되는 디코더는 active-low에서 동작하는 형태가 많다. 그 이유는 무엇인가?

## Slide 62: 06 실험 5: 디코더와 인코더
입력 D3~D0 의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 B, A의 상태를 기록하여라.
D3 | D2 | D1 | D0 | B | A
0 | 0 | 0 | 1 |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  | 
7432 : GND(7번), +5V(14번)
2
▋검토 ▋ 실험 결과를 보면 어느 한 순간에 입력 중 오직 한 입력만이 1이어야 정상적으로 동작할 수 있다는 제약이 있다. 예를 들어, 입력 D1과 D2가 동시에 1이 되면 출력은 BA=11이 되어 마치 입력 D3=1인 것처럼 동작한다. 또 다른 문제점은 모든 입력이 0인 경우와 D0=1인 경우 모두 출력 BA=00이 되어 서로 구별이 안 된다는 점이다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위한 4×2 인코더를 설계하여라.

## Slide 63: 06 실험 5: 디코더와 인코더
입력 D, C, B, A의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 상태를 기록하여라.
D | C | B | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3
▋검토 ▋ 데이터 시트를 참조하여 BCD 코드가 아닌 데이터가 입력되는 경우 출력은 어떻게 되는지 검토하여라.

## Slide 64: 06 실험 5: 디코더와 인코더
디코더/드라이버인 7447 IC와 7-세그먼트를 이용하여 임의의 10진수를 표시하는 회로
7-세그먼트는 공통 에노드형인 FND 507을 사용하고, COM 단자에 연결한 330Ω 저항은 보호용이다.
회로를 구성하고 입력 D, C, B, A의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 상태를 기록하여라.
4

## Slide 65: 06 실험 5: 디코더와 인코더
10진수 | D | C | B | A |  |  |  |  |  |  |  | 표시
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
▋검토 ▋ 7447 대신에 7448 IC를 사용한다면 회로를 어떻게 수정해야 하는지 설명하여라.

## Slide 66: 06 실험 5: 디코더와 인코더
입력 C, B, A의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Y7~Y0의 상태를 기록하여라.
C | B | A | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
5

## Slide 67: 06 실험 5: 디코더와 인코더
입력 EI, D7~D0의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 상태를 기록하여라.
EI | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | A2 | A1 | A0 | GS | EO
1 | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | × |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
6

## Slide 68: 07 실험 6: 멀티플렉서와 디멀티플렉서
입력 E, S1, S0, I3~I0의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 기록하여라.
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7420 : GND(7번), +5V(14번)
1

## Slide 69: 07 실험 6: 멀티플렉서와 디멀티플렉서
E | S1 | S0 | I3 | I2 | I1 | I0 | F
1 | × | × | × | × | × | × | 
0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 
0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | 
0 | 0 | 1 | × | 0 | × | × | 
0 | 0 | 1 | × | 1 | × | × | 
0 | 1 | 0 | × | × | 0 | × | 
0 | 1 | 0 | × | × | 1 | × | 
0 | 1 | 1 | × | × | × | 0 | 
0 | 1 | 1 | × | × | × | 1 | 

## Slide 70: 07 실험 6: 멀티플렉서와 디멀티플렉서
E | S1 | S0 | D3 | D2 | D1 | D0
1 | × | × |  |  |  | 
0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  |  | 
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7410 : GND(7번), +5V(14번)
2
입력 E, S1, S0의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 D3~D0의 상태를 기록하여라.

## Slide 71: 07 실험 6: 멀티플렉서와 디멀티플렉서
입력 , S1, S0, D3~D0의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Y의 상태를 기록하여라.
 | S1 | S0 | D3 | D2 | D1 | D0 | Y
1 | × | × | × | × | × | × | 
0 | 0 | 0 | × | × | × | 0 | 
0 | 0 | 0 | × | × | × | 1 | 
0 | 0 | 1 | × | × | 0 | × | 
0 | 0 | 1 | × | × | 1 | × | 
0 | 1 | 0 | × | 0 | × | × | 
0 | 1 | 0 | × | 1 | × | × | 
0 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | 
0 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | 
3

## Slide 72: 07 실험 6: 멀티플렉서와 디멀티플렉서
입력 C, B, A, I의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Y7~Y0의 상태를 기록하여라.
C | B | A | I | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
4

## Slide 73: 07 실험 6: 멀티플렉서와 디멀티플렉서
입력 A, B, Cin의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 S, Cout의 상태를 기록하여라.
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
5
▋검토 ▋ 74153 IC를 이용하여 XOR 게이트를 구성하여라.

## Slide 74: 08 실험 7: 코드 변환기
입력 B4~B0의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 G4~G0의 상태를 기록하여라.
B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | G4 | G3 | G2 | G1 | G0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
7486 : GND(7번), +5V(14번)
1
▋검토 ▋ 실험 결과를 토대로 어떤 회로인지 동작을 설명하여라.

## Slide 75: 08 실험 7: 코드 변환기
입력 G4~G0의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 B4~B0의 상태를 기록하여라.
G4 | G3 | G2 | G1 | G0 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
7486 : GND(7번), +5V(14번)
2
▋검토 ▋ 실험 결과를 토대로 어떤 회로인지 동작을 설명하여라.

## Slide 76: 08 실험 7: 코드 변환기
입력 A, B, C, D의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 W, X, Y, Z의 상태를 기록하여라.
7400 : GND(7번), +5V(14번)
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7410 : GND(7번), +5V(14번)
3

## Slide 77: 08 실험 7: 코드 변환기
A | B | C | D | W | X | Y | Z
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
▋검토 ▋ 실험 결과를 토대로 어떤 회로인지 동작을 설명하여라.

## Slide 78: 08 실험 7: 코드 변환기
입력 A, B, C, D의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 W, X, Y, Z의 상태를 기록하여라.
7404 : GND(7번), +5V(14번)
7408 : GND(7번), +5V(14번)
7432 : GND(7번), +5V(14번)
4

## Slide 79: 08 실험 7: 코드 변환기
A | B | C | D | W | X | Y | Z
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
▋검토 ▋ BCD 코드를 9의 보수로 변환하는 회로를 설계하여라.

## Slide 80: 09 실험 8: 플립플롭
입력 S와 R의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Q, 의 상태를 기록하여라.
S | R | Q | 
1 | 0 |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
0 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
S | R | Q | 
1 | 0 |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
0 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
7402 : GND(7번), +5V(14번)
1

## Slide 81: 09 실험 8: 플립플롭
입력 와 의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Q, 의 상태를 기록하여라.
7400 : GND(7번), +5V(14번)
2
 |  | Q | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 1 |  | 
0 | 0 |  | 
 |  | Q | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 1 |  | 
0 | 0 |  | 

## Slide 82: 09 실험 8: 플립플롭
입력 E, S, R의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Q, 의 상태를 기록하여라.
E | S | R | Q | 
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
E | S | R | Q | 
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
7402 : GND(7번), +5V(14번)
7408 : GND(7번), +5V(14번)
3

## Slide 83: 09 실험 8: 플립플롭
입력 E, S, R의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Q, 의 상태를 기록하여라.
7400 : GND(7번), +5V(14번)
4
E | S | R | Q | 
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
E | S | R | Q | 
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 84: 09 실험 8: 플립플롭
입력 E, D의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Q, 의 상태를 기록하여라.
E | D | Q | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
E | D | Q | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
7400 : GND(7번), +5V(14번)
7404 : GND(7번), +5V(14번)
5
▋검토 ▋ NOR 래치로 이루어진 D 플립플롭을 구성하고 특성을 확인하여라.

## Slide 85: 09 실험 8: 플립플롭
입력 E, D의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Q, 의 상태를 기록하여라.
E | D | Q | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
E | D | Q | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
7475 : GND(12번), +5V(5번)
6
▋검토 ▋ E 단자의 역할을 설명하여라.

## Slide 86: 09 실험 8: 플립플롭
입력 E, J, K의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Q, 의 상태를 기록하여라.
E | J | K | Q | 
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
E | J | K | Q | 
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
7402 : GND(7번), +5V(14번)
7411 : GND(7번), +5V(14번)
7
▋검토 ▋ NAND 래치로 이루어진 JK 플립플롭을 구성하고 특성을 확인하여라.

## Slide 87: 09 실험 8: 플립플롭
입력 CP, , , J, K의 상태를 표와 같이 변화시키면서 출력 Q의 상태를 기록하여라.
CP |  |  | J | K | Q
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
CP |  |  | J | K | Q
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
7476 : GND(13번), +5V(5번)
8
▋검토 ▋ 비동기 입력인 과 단자의 역할을 설명하여라.

## Slide 88: 09 실험 8: 플립플롭
클록펄스(CP)를 인가하였을 때, 출력 Q의 상태를 기록하고 출력 파형을 타이밍 도에 그려보아라. 클록펄스를 인가하기 전에 은 접지 후 +5V에 접속한다.
CP | Q
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
7476 : GND(13번), +5V(5번)
9
▋검토 ▋ 이 회로가 T 플립플롭으로 동작하는지 검토하여라.

## Slide 89: 09 실험 8: 플립플롭
클록펄스(CP)를 인가하였을 때, 출력 Q의 상태를 기록하고 출력 파형을 타이밍 도에 그려보아라. 클록펄스를 인가하기 전에 은 접지 후 +5V에 접속한다.
CP | Q
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
7476 : GND(13번), +5V(5번)
10
▋검토 ▋ 이 회로가 T 플립플롭으로 동작하는지 검토하여라.

## Slide 90: 10 실험 9: 비동기식 카운터
을 Low로 하여 모든 플립플롭의 출력을 0으로 초기화한 후, High로 한다.
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 D, C, B, A의 상태를 표에 기록하여라.
7476 : GND(13번), +5V(5번)
1

## Slide 91: 10 실험 9: 비동기식 카운터
CP | D | C | B | A | CP | D | C | B | A
1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 
8 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 
9 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 
▋검토1 ▋ 실험회로는 클록펄스(CP)의 하강에지에서 동작한다. 상승에지에서 동작하는 4비트 비동기식 상향 카운터를 설계하여라.
▋검토2 ▋ 실험회로를 수정하여 0부터 12까지만 카운트하고 정지하는 회로를 설계하여라.

## Slide 92: 10 실험 9: 비동기식 카운터
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 B, A의 상태를 표에 기록하여라.
CP | B | A
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
7400 : GND(7번), +5V(14번)
7476 : GND(13번), +5V(5번)
3
▋검토 ▋ 측정한 결과를 타이밍도로 그리고, 그 결과가 0부터 2까지 카운트하는 3진 상향 카운터임을 검토하여라.

## Slide 93: 10 실험 9: 비동기식 카운터
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 D, C, B, A의 상태를 표에 기록하여라.
CP | D | C | B | A | CP | D | C | B | A
1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 
7400 : GND(7번), +5V(14번)
7476 : GND(13번), +5V(5번)
4
▋검토 ▋ 0부터 12까지 계수하는 비동기식 13진 카운터를 설계하기 위해 실험회로를 수정하여라.

## Slide 94: 10 실험 9: 비동기식 카운터
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 QD, QC, QB, QA의 상태를 표에 기록하여라.
5
CP | QD | QC | QB | QA
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 
9 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
12 |  |  |  | 
13 |  |  |  | 
14 |  |  |  | 
15 |  |  |  | 
16 |  |  |  | 
17 |  |  |  | 
18 |  |  |  | 

## Slide 95: 10 실험 9: 비동기식 카운터
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 QD, QC, QB, QA의 상태를 표에 기록하여라.
6
CP | QD | QC | QB | QA
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 
9 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
12 |  |  |  | 
13 |  |  |  | 
14 |  |  |  | 
▋검토 ▋ 7493 IC를 이용하여 0부터 9까지 계수하는 10진 카운터를 설계하여라. 단, 논리게이트는 사용하지 않고 리셋입력(R0(1), R0(2))만을 이용한다.

## Slide 96: 10 실험 9: 비동기식 카운터
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 QD, QC, QB, QA의 상태를 표에 기록하여라.
7
CP | QD | QC | QB | QA
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 
9 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
12 |  |  |  | 
13 |  |  |  | 
14 |  |  |  | 

## Slide 97: 10 실험 9: 비동기식 카운터
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 QD, QC, QB, QA의 상태를 표에 기록하여라.
8
CP | QD | QC | QB | QA
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 
9 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
12 |  |  |  | 

## Slide 98: 11 실험 10: 동기식 카운터
을 Low로 하여 모든 플립플롭의 출력을 0으로 초기화한 후, High로 한다.
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 D, C, B, A의 상태를 표에 기록하여라.
7408 : GND(7번), +5V(14번)
7476 : GND(13번), +5V(5번)
1

## Slide 99: 11 실험 10: 동기식 카운터
CP | D | C | B | A | CP | D | C | B | A
1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 
8 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 
9 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 

## Slide 100: 11 실험 10: 동기식 카운터
을 Low로 하여 모든 플립플롭의 출력을 1로 초기화한 후, High로 한다.
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 D, C, B, A의 상태를 표에 기록하여라.
7408 : GND(7번), +5V(14번)
7476 : GND(13번), +5V(5번)
2

## Slide 101: 11 실험 10: 동기식 카운터
CP | D | C | B | A | CP | D | C | B | A
1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 
8 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 
9 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 

## Slide 102: 11 실험 10: 동기식 카운터
을 Low로 하여 모든 플립플롭의 출력을 0으로 초기화한 후, High로 한다.
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 C, B, A 의 상태를 표에 기록하여라.
7408 : GND(7번), +5V(14번)
7476 : GND(13번), +5V(5번)
3

## Slide 103: 11 실험 10: 동기식 카운터
CP | C | B | A | 10진수
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
▋검토 ▋ 이 카운터는 몇 진 카운터인지 검토하여라.

## Slide 104: 11 실험 10: 동기식 카운터
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 QD, QC, QB, QA , RCO 의 상태를 표에 기록하여라.
4
74161 : GND(8번), +5V(16번)

## Slide 105: 11 실험 10: 동기식 카운터
CP |  | D | C | B | A | QD | QC | QB | QA | RCO | 10진수
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
CP |  | D | C | B | A | QD | QC | QB | QA | RCO | 10진수
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 

## Slide 106: 11 실험 10: 동기식 카운터
을 Low로 하여 카운터의 출력을 0으로 초기화한 후, 다시 High로 한다.
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 QD, QC, QB, QA 의 상태를 표에 기록하여라.
5
7408 : GND(7번), +5V(14번)
7410 : GND(7번), +5V(14번)
74161 : GND(8번), +5V(16번)

## Slide 107: 11 실험 10: 동기식 카운터
CP | QD | QC | QB | QA | 10진수 | CP | QD | QC | QB | QA | 10진수
1 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 
▋검토 ▋ 74161 IC를 이용하여 0부터 9까지 계수하는 동기식 10진 카운터를 설계하기 위하여 실험회로를 수정하여라.

## Slide 108: 11 실험 10: 동기식 카운터
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 QD, QC, QB, QA 의 상태를 표에 기록하여라.
6
7404 : GND(7번), +5V(14번)
74161 : GND(8번), +5V(16번)

## Slide 109: 11 실험 10: 동기식 카운터
CP | QD | QC | QB | QA | CP | QD | QC | QB | QA
1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 
▋검토1 ▋ RCO의 역할에 대해 검토하여라.
▋검토2 ▋ 4부터 15까지 계수하는 12진 동기식 카운터를 설계하기 위해 실험회로를 수정하여라.

## Slide 110: 11 실험 10: 동기식 카운터
INIT를 Low로 하여 카운터의 출력을 0001(= QDQCQB QA)로 한다.
INIT를 High로 하고 클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 QD , QC , QB , QA의 상태를 표에 기록하여라.
7400 : GND(7번), +5V(14번)
7408 : GND(7번), +5V(14번)
74161 : GND(8번), +5V(16번)
7

## Slide 111: 11 실험 10: 동기식 카운터
CP | QD | QC | QB | QA | CP | QD | QC | QB | QA
1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 
▋검토 ▋ 3부터 12까지 계수하는 동기식 10진 카운터를 설계하기 위해 실험회로를 수정하여라.

## Slide 112: 11 실험 10: 동기식 카운터
INIT를 Low로 하여 링 카운터의 상태가 1000(=ABCD)임을 확인한다.
INIT를 High로 하여 링 카운터를 동작시킨다.
단일펄스를 인가하면서 출력상태를 기록하여라.
7474 : GND(7번), +5V(14번)
8

## Slide 113: 11 실험 10: 동기식 카운터
CP | A | B | C | D | CP | A | B | C | D
1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 

## Slide 114: 11 실험 10: 동기식 카운터
을 Low로 하여 모든 플립플롭의 상태가 1111(=ABCD)이 되도록 한다.
을 High로 하여 존슨 카운터를 동작시킨다.
단일펄스를 인가하면서 출력상태를 기록하여라.
7474 : GND(7번), +5V(14번)
9

## Slide 115: 11 실험 10: 동기식 카운터
CP | A | B | C | D | CP | A | B | C | D
1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
▋검토 ▋ JK 플립플롭을 이용하여 존슨 카운터를 설계하여라.

## Slide 116: 12 실험 11: 레지스터
을 Low로 하여 모든 플립플롭의 출력을 0으로 초기화한 후, High로 한다.
데이터(I)를 입력하고 클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 A, B, C, D의 상태를 표에 기록하여라.
7474 : GND(7번), +5V(14번)
1

## Slide 117: 12 실험 11: 레지스터
CP | I | A | B | C | D
1 | 1 |  |  |  | 
2 | 1 |  |  |  | 
3 | 1 |  |  |  | 
4 | 1 |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  | 
8 | 0 |  |  |  | 
9 | 1 |  |  |  | 
▋검토 ▋ JK 플립플롭인 7476 IC와 NOT 게이트인 7404 IC를 사용하여 실험 회로와 같은 시프트 레지스터를 설계하여라.

## Slide 118: 12 실험 11: 레지스터
A를 Low로 하고 CLR을 Low에서 High로 한다(모든 출력을 Clear).
A를 High로 하면, 입력에 High가 인가된다.
단일펄스를 1개 인가하면, 첫 번째 출력이 나온다. 그 후 7개의 단일펄스를 인가하여 8개의 출력상태를 기록하라(클록펄스의 수 1~8).
A를 Low로 하면 입력에 Low가 가해진다.
단일펄스를 8번 인가하여 8개의 출력상태를 기록하라(클록펄스의 수 9~16).
2

## Slide 119: 12 실험 11: 레지스터
CP | QH | QG | QF | QE | QD | QC | QB | QA
1 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  |  |  |  | 
15 |  |  |  |  |  |  |  | 
16 |  |  |  |  |  |  |  | 
▋검토 ▋ 74164 IC 2개를 사용하여 16비트 직렬입력-병렬출력 시프트 레지스터를 설계하여라.

## Slide 120: 12 실험 11: 레지스터
을 Low로 하여 레지스터의 출력을 0으로 초기화한 후, High로 한다.
제어모드(S1S0), 시프트 방향(R, L), 병렬입력(A, B, C, D)를 변경하고 클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 QA~QD의 상태를 표에 기록하여라.
3

## Slide 121: 12 실험 11: 레지스터
CP | S1 | S0 | R | L | A | B | C | D | QA | QB | QC | QD
1 | 0 | 0 | × | × | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
2 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
3 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
4 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
5 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
6 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
7 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
8 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
9 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
10 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
11 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
12 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
13 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
14 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
15 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
16 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
17 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
18 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
19 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
20 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
21 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
22 | 1 | 1 | × | × | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
23 | 1 | 1 | × | × | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
24 | 0 | 0 | × | × | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
25 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
26 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
27 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
28 | 0 | 1 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
29 | 1 | 1 | × | × | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 

## Slide 122: 12 실험 11: 레지스터
을 Low로 하여 모든 플립플롭의 출력을 1로 초기화한 후, High로 한다.
클록펄스(CP)를 순차적으로 인가하면서 출력 A, B, C, D의 상태를 표에 기록하여라.
4
7474 : GND(7번), +5V(14번)
7486 : GND(7번), +5V(14번)

## Slide 123: 12 실험 11: 레지스터
CP | A | B | C | D | CP | A | B | C | D
1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 
8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 
▋검토 ▋ 실험 회로에서 XOR 게이트의 입력을 A와 D로 변경하였을 경우 난수의 발생은 어떻게 되는지 검토하여라.

## Slide 124: 12 실험 11: 레지스터
SH/를 Low로 하고 클록펄스를 인가하면, 링 카운터의 상태가 1000 으로 초기화된다.
SH/를 High로 하여 링 카운터를 동작시킨다
단일펄스를 인가하면서 출력상태를 기록하여라.
5

## Slide 125: 12 실험 11: 레지스터
CP | QA | QB | QC | QD | CP | QA | QB | QC | QD
1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
▋검토1 ▋ 링 카운터를 8비트로 확장하기 위해 두 번째 74195를 어떻게 연결해야 하는지 검토하여라.
▋검토2 ▋ 실험 회로를 응용하여 존슨 카운터를 구성하여라.
▋검토3 ▋ 74195의 9번 핀은 SH/로 표시된다. 이 핀이 High와 Low일 때, 어떤 동작이 일어나는지 검토하여라.

## Slide 126: 13 실험 12: 멀티바이브레이터
A와 B점에서의 파형을 오실로스코프로 관찰하여 그려 보아라.
A점에서의 파형은 오실로스코프의 Ch-A, B점에서의 파형은 Ch-B로 관찰한다.
관찰한 파형의 주기와 듀티 사이클을 산출하여라.
7404 : GND(7번), +5V(14번)
1
측정점 | 주기(T) | 듀티 사이클(%)
A점에서의 파형 |  | 
B점에서의 파형 |  | 
▋검토 ▋ 실험을 통하여 얻은 주파수는 이론식과 어느 정도의 오차가 있는지 검토하여라.

## Slide 127: 13 실험 12: 멀티바이브레이터
실험용 보드 배선도

## Slide 128: 13 실험 12: 멀티바이브레이터
회로에서 가변저항 500을 0V에서부터 서서히 변화시켜 출력레벨이 High에서 Low로 바뀌었을 때의 입력전압(UTL: Upper Trigger Level)을 측정하여라.
다시 입력전압을 서서히 감소시켜 출력전압이 Low에서 High로 바뀌었을 때의 입력전압(LTL: Lower Trigger Level)을 측정하여라.
2
7414 : GND(7번), +5V(14번)
구분 | 측정치[V]
(VT+, UTL) | 
(VT-, LTL) | 
▋검토1 ▋ 가변저항 대신에 7414의 1번 핀에 정현파 4VP-P, 1KHz를 인가한 경우 출력파형을 간략하게 스케치하고, 그 결과를 검토하여라.
▋검토2 ▋ 데이터 시트를 참조하여 74LS14와 74HC14의 UTL과 LTL을 비교 검토하여라.

## Slide 129: 13 실험 12: 멀티바이브레이터
실험용 보드 배선도

## Slide 130: 13 실험 12: 멀티바이브레이터
출력 Vo에서의 파형을 오실로스코프로 관찰하여 그려보아라.
관찰한 파형의 듀티 사이클과 주기를 측정하여 산출하여라.
3
▋검토 ▋ 주파수와 듀티 사이클의 실험값과 이론값의 오차에 대해 검토하여라.

## Slide 131: 13 실험 12: 멀티바이브레이터
실험용 보드 배선도

## Slide 132: 13 실험 12: 멀티바이브레이터
펄스 발생기를 단일펄스(50s)로 고정시켜 인가한 후, 출력 Q에서의 펄스 폭 tw를 오실로스코프로 측정하여라.
오실로스코프의 수평 스위프(sweep) 속도를 조정하여 펄스가 수평눈금과 일치시킨 후, 펄스 발생기를 10kHz로 전환하여라. 이 경우의 출력 Q의 파형을 그려보아라.
커패시터 C를 10F로 바꾸고 단일펄스로 전환하여 펄스 폭을 측정하여라.
4
▋검토 ▋ 실험을 통하여 얻은 펄스 폭이 이론값과 어느 정도의 오차가 있는지 검토하여라.

## Slide 133: 13 실험 12: 멀티바이브레이터
실험용 보드 배선도

## Slide 134: 13 실험 12: 멀티바이브레이터
펄스 발생기를 단일펄스(50s)로 고정시켜 인가한 후, 출력 Q에서의 펄스 폭 tw를 오실로스코프로 측정하여라.
오실로스코프의 수평 스위프(sweep) 속도를 조정하여 펄스가 수평눈금과 일치시킨 후, 펄스 발생기를 10kHz로 전환하여라. 이 경우의 출력 Q의 파형을 그려보아라.
펄스 발생기의 주파수를 감소시켜 출력 Q가 Low가 될 때의 주파수를 구하여라.
5
▋검토 ▋ 실험을 통하여 얻은 펄스 폭이 이론값과 어느 정도의 오차가 있는지 검토하여라.

## Slide 135: 13 실험 12: 멀티바이브레이터
펄스 발생기를 단일펄스(50s)로 고정시켜 인가한 후, 출력(타이머 555의 3번 핀)에서의 펄스 폭 tw를 오실로스코프로 측정하여라.
오실로스코프로 C양단의 출력과 RL양단의 파형을 관찰하여 그려보아라.
RA=10M, C=10F일 때, LED가 점등되는 시간을 이용하여 출력에서의 펄스 폭 tw를 측정하여라.
6
7404 : GND(7번), +5V(14번)
▋검토 ▋ 실험을 통하여 얻은 펄스 폭이 이론값과 어느 정도의 오차가 있는지 검토하여라.